## Slide 1
智能感應風扇Smart Sensing Fan
Presentation
指導老師:
謝品辰 老師
專案成員：
沈映廷 蔡嘉祐
林其萱 陳宜歆

## Slide 2
Agenda
專案簡介
01
系統架構暨流程圖
04
專案時程/甘特圖
05
實作過程
06
材料&元件
03
處理紀錄
07
參考文獻
08
文獻探討
02

## Slide 3
專案簡介
Project Introduction

## Slide 4
專案簡介
電風扇是普遍使用的解暑聖物，但美中不足是，電風扇沒辦法無時無刻的都向著人吹。
若裝上紅外線感測，讓它偵測到人或動物可使它自動朝向轉動。
不需時刻注意電風扇吹的方向或手動轉動風扇，即可達到省力且節能之效果。
了解電風扇的構造
步進馬達和一般馬達的差別
實作我們現在所學的元件和理念進行設計
紅外線感測距離
3D建模與列印
研究動機
研究目的
【專案摘要】
“智能感應風扇”
--使用步進馬達17pm-k405-p3vs、Sharp_GP2Y0A 紅外測距傳感器與Arduino作為主要元件。
--利用Sharp_GP2Y0A 紅外測距傳感器偵測到移動物體，傳回Arduino執行讀取，由Arduino再傳
至步進馬達使風扇轉動。

## Slide 5
文獻探討 電風扇的歷史1
第一代-發條驅動機械式風扇
在風扇尚未被發明的時代，而人們到了夏季只能拿著扇子解熱消暑，直到西元1830年詹姆斯•拜倫，他在鐘錶的構造中獲得靈感，而發明了用發條驅動的機械風扇，這造就了歷史上第一台風扇。

## Slide 6
文獻探討 電風扇的歷史2
第二代-齒輪驅動機械風扇
西元1872年約瑟夫，約瑟夫因發條驅動裝置太粗糙，經過多次改良發明出用「齒輪鏈條」來取代發條，使風扇整體更精緻。
第三代-電風扇
cc/f4hHBx
西元1880年美國人舒樂，電通線圈在磁場中受力轉換的關係，使能量轉換從電能→機械能→熱能，再將葉片和馬達組裝造就成現代的「電風扇」基礎。
Notes: 第三代風扇，因內部電通線圈在磁場中受力轉換的關係，而使能量轉換從電能→機械能，再因線圈中含有電阻所以又使機械能→熱能，也就是我們現代使用的「電風扇」，在這基礎上再加上一些感測器，使使用上可以更便利，經過前兩代的發明，在西元1880年美國人舒樂，突發奇想，為什麼風扇不能直接安裝在電動機上呢?於是她將葉片和馬達組裝，這靈機一動也造就了後來電風扇的基礎 。

## Slide 7
文獻探討 步進馬達和AC伺服馬達的比較
 | 步進馬達 | 一般伺服馬達
迴路 | 開迴路 | 閉迴路
特性 | 低轉速、高扭力 | 高低速、定扭矩
精度 | 0.9 | 
反應速度 | 快 | 慢
電路系統 | 簡單 | 複雜
接線數 | 4~6條線 | 3條線
因我們研究者的設計理念是「讓電風扇能夠準確地朝向人吹」，因此對角度精密度有較高的要求，所以在兩者間我們選擇了使用步進馬達來作為我們的核心元件。

## Slide 8
文獻探討 步進馬達順時針與逆時針轉動控制設計
由脈波信號對激磁的排列順序會影響馬達的旋轉方向，所以我們紅外線偵測到人的同時，步進馬達的必須從繞圈狀態→轉向紅外線偵測的地方靜止不動直到人員離開。
步進馬達驅動，「每走一步的步進角為前兩種激磁方式的一半」。
右圖：一二相步進馬達驅動時序（逆時針轉動）
Notes: ，這樣做的優點是能得到更精密的步進角，但時序要求也相對複雜。

## Slide 9
材料&元件
Materials and Components

## Slide 10
主元件規格
型號 | 17pm-k405-p3vs
六線式 微步進馬達 兩相激磁 | 
電壓V | 5v
電流I | 1.5A
阻抗R | 2.9Ω
精度 | 0.9DEG
軸心 | 7 mm (含齒輪)
線長 | 約 45 cm
白(A)、紅(V+)、黃(A-)、綠(B)、紅(V+)、藍(B-) | 
型號 | 紅外線Sharp_GP2Y0A
測量距離 | 20 ~ 150cm
輸出類型 | 類比
消耗電流 | Typ. 33mA
電源電壓 | 4.5 ~ 5.5 V
尺寸 | 45(L) x 20(W) x 22(H) mm
型號 | 風扇 L9110
工作電壓（DC） | 5V
工作電流 | 0.8A
螺旋槳直徑 | 75mm
產品尺寸 | 50*26*15mm

## Slide 11
步進馬達驅動器
規格 | TB6600 42/57/86
輸入電壓 | DC9-42V
輸入電流 | 開關電源功率5A
輸出電流 | 0.5-4.0A
最大功耗 | 160W
細 分 | 1、2/A、2/B、4、8、16、32
溫 度 | 工作溫度-10～45℃； 存放溫度-40℃～70℃

## Slide 12
3D建模-1
電風扇基本架構 |  | 建模 | 實體
長 | 35.057 |  | 
寬 | 28.5 |  | 
高 | 14 |  | 
柱體長 | 120 |  | 
單位：mm |  |  | 
連接馬達的圓柱模型 |  |  | 
內圓直徑 | 11.2 |  | 
外圓直徑 | 13.5 |  | 
柱體高 | 15 |  | 
單位：mm |  |  | 
螺絲大小測試模型 |  |  | 
長 | 5.5 |  | 
寬 | 5.5 |  | 
高 | 4.5 |  | 
中心圓直徑 | 2.9 |  | 
單位：mm |  |  | 

## Slide 13
3D建模-2
步進馬達與紅外線銜接固定器 |  | 建模 | 實體
長 | 50 |  | 
寬 | 50 |  | 
高 | 3 |  | 
直徑 | 28 |  | 
單位：mm |  |  | 
紅外線支撐架測試圖 |  |  | 
長 | 7.07 |  | 
寬 | 4 |  | 
高 1 | 13.05 |  | 
高 2 | 19.05 |  | 
單位：mm |  |  | 

## Slide 14
系統架構暨流程圖
System structure and work flow

## Slide 15
系統架構 System Structure

## Slide 16
系統流程圖
System work flow

## Slide 17
流程圖
System work flow

## Slide 18
專案時程甘特圖
Project schedule Gantt chart

## Slide 19
專案時程甘特圖
Chart: 
| 討論主題 | 蒐集資料 | 確認最後專題主題 | 系統流程設計 | 程式設計 | 元件測試 | 3D建模 | 簡報設計 | 整合測試 | 小論文 | 外殼包裝 | 專題結案
8月1日 8月14日 9月1日 9月10日 9月21日 10月1日 10月14日 9月21日 11月11日 11月13日 1月2日 1月24日 | 44774 | 44787 | 44805 | 44814 | 44825 | 44835 | 44848 | 44825 | 44876 | 44878 | 44928 | 44950
8月13日 8月31日 9月9日 9月20日 12月15日 11月10日 12月18日 12月10日 12月21日 12月28日 1月22日 1月24日 | 12 | 17 | 8 | 10 | 85 | 40 | 65 | 80 | 40 | 45 | 20 | 1

## Slide 20
專案時程MILESTONE

## Slide 21
實作過程
Implementation Process

## Slide 22
專案時程 硬體
Distance
20CM
2022/10/07
成功讓電風扇轉動
2022/09/23
紅外線distance測試成功IR實際使用距離為
20<=x<=70(cm)
2022/10/07
步進馬達轉動成功
測量數值

## Slide 23
專案時程 3D建模
2022/10/28，完成
此模型的功能為支撐風扇使風扇能立起。
2022/10/21，完成
為下方元件的縮小模型，經過了多次測試才量出適合的規格大小
2022/11/04，完成
功能是將螺絲鎖於模型上加以固定。
2022/11/11，完成
加上左圖，為紅外線支撐架。
2022/11/18，完成
步進馬達與紅外線銜接固定器。

## Slide 24
風扇感應旗標作動圖
//中心方塊視為步進馬達
//四邊長方體為IR
1.------. 為每顆IR的代碼。
2.--------j 為4顆IR感應時，偵測到人時顯示｢1｣。
1/0分別代表有無偵測到訊號
假設：1000為1號IR、0001代表4號IR。
假設：站在IR4的位置，步進馬達轉向90°並顯示（0001，1011）。
再設：站在IR3與IR4間，馬達將轉向45°的位置並顯示（0011）。
智能感應風扇完成品

## Slide 25
處理記錄-1
擱置日期 | 解決日期 | 狀態 | 問題 | 解決方式
2022/9/25 | 2022/10/10 | 已解決 | 步進馬達程式無法傳入到馬達 | 原先從電腦供予的電壓不足，需外加12V電源供應器。
2022/10/21 | 2022/11/11 | 已解決 | 相關元件已做好但不知如何組合 | 1.同樣的指令放太多，導致電腦無法分辨先後順序。 2.語法錯誤。
2022/11/18 | 2022/12/03 | 已解決 | 馬達並沒有朝著人吹，而定在原位 | 因電流過大和轉速過慢導致無法正常轉動，因此將步進馬達驅動器的指撥開關數值從111000改為000111，。
2022/11/4 | 2022/12/15 | 已解決 | 3D模組的大小測量大小與現實有誤差 | 用游標卡尺測量，提高精準度。

## Slide 26
處理記錄-2
擱置日期 | 解決日期 | 狀態 | 問題 | 解決方式
2022/12/7 | 2022/12/13 | 已解決 | 紅外線雜訊大多導致誤判 | 因原先的數值是20<=x<=150(cm)為IR的理想測量值，所以將IR的感測距離下修至20<=x<=50(cm)。
2022/12/10 | 2022/12/15 | 已解決 | 風扇旋轉時線路纏繞死結 | 原設計是以360度旋轉，改以左右各轉180度旋轉。
2022/12/09 | 2022/12/18 | 已解決 | 紅外線偵測到時，電風扇的轉動方向能否更精確 | 使用3個標準差準確值能達到99.7%。所以將平均值上下3個標準差之外的異常值當作雜訊值排除，得到一個穩定訊號值。

## Slide 27
標準差
IR距離訊號數據具有近似於常態分布的連續機率分布，準確度高，因此我們在程式邏輯中加入六個標準差中的樣本標準差。
圖：標準差 圖：標準差常態分布規則圖
標準差個數 | 準確度
１ | 68%
２ | 95%
３ | 99.7%
Notes: 距離平均值有1個標準差之內的範圍則約68%數值分布，

## Slide 28
參考文獻
SMC （2022年11月18日）。新聞。
https：//pse.is/4pejhz
今華電子有限公司（2022年11月25日）。R15# DC5V 微步進馬達 六線式。
https：//pse.is/4pmrcd
廣華電子商城（2022年11月25日）。Arduino光電感測模組。
https：//pse.is/4pr3un
敦華電子材料有限公司 TAIWANIOT （2022年12月2日）。L9110 風扇電子模組。
https：//pse.is/4pkq4a
風扇的用途及歷史。2010 SMC FAN（2022年10月18日）
https：//ppt.cc/f4hHBx

## Slide 29
報告結束